## Slide 1
光学频率梳
原理 · 飞秒激光 · 频率控制 · 光谱展宽 · 光钟比对
2005诺贝尔物理学奖 (Hall & Hänsch) | 基于 sci-logic-kb 213篇论文
六大板块: 基本原理 → 飞秒激光 → 频率控制 → 光谱展宽 → 光钟比对 → 未来
2026年5月

## Slide 2
什么是光学频率梳？
等间距、相位相干的窄线宽光学频率阵列
1
核心概念
时域: 周期性超短脉冲序列 (fs级脉宽)
频域: 数百万根等间距梳齿
齿距 = 重复频率 f_rep (~100 MHz)
偏移 = 载波包络偏移 f_CEO
比喻: 一把精确刻度的"光尺"
连接光频 (~10¹⁴ Hz) 与微波频 (~10¹⁰ Hz)
2005诺贝尔奖: Hall & Hänsch
"对激光精密光谱学的贡献，包括光频梳技术"
革命性意义
替代谐波频率链: 房间大小→桌面设备
使光钟成为可能: 光频→微波"齿轮箱"
统一电磁频谱: 射频↔光频首次直接连接
催生新学科: 双梳光谱, 阿秒物理, 天文光梳

## Slide 3
频率梳基本方程
两个自由度完整描述数百万根梳齿
2
f_n = n × f_rep + f_CEO
n: 梳齿序数 (~10⁵–10⁶) | f_rep: 重复频率 | f_CEO: 载波包络偏移频率
f_rep (重复频率)
v_g / L_cav (群速度/腔长)
典型: 100 MHz – 10 GHz
控制: EOM(快)+PZT(慢)
f_CEO (偏移频率)
Δφ_CEO/2π × f_rep
典型: 0–100 MHz
检测: f-2f 自参考干涉法

## Slide 4
f-2f 自参考: f_CEO 的检测
2f_n − f_2n = f_CEO — 前提: 梳谱 ≥ 1个光学倍频程
3
自参考步骤
① 取低频梳齿 f_n = n·f_rep + f_CEO (如 2000 nm)
② 倍频(SHG): 2f_n = 2n·f_rep + 2f_CEO
③ 取高频梳齿 f_2n = 2n·f_rep + f_CEO (如 1000 nm)
④ 拍频: 2f_n − f_2n = f_CEO ✔
前提条件: 梳谱必须覆盖至少1个光学倍频程 (λ → λ/2)
→ 需要超连续谱产生 (PCF/HNLF/片上波导)
实现方式: PCF + PPLN 倍频 | 内联PM-PPLN | SiN波导 | AlN片上χ²+χ³

## Slide 5
光频梳的诞生
1999-2000: PCF + 飞秒激光 = 桌面光频计量
4
年代 | 里程碑 | 关键人物/机构 | 技术 | 意义
1978 | 首次提出OFC | Hänsch等 | 同步泵浦染料激光 | 概念雏形
1994-96 | KLM飞秒激光 | MPQ, Bell Labs | Ti:Sapphire KLM | 宽带fs光源
1999 | PCF 倍频程展宽 | Bell Labs | 光子晶体光纤 | 突破: >1octave
1999-00 | 首台自参考OFC | NIST/MPQ Diddams | PCF + f-2f | 5.1×10⁻¹⁶不确定度
2000 | 首用OFC测光频 | NIST Diddams | 300THz梳→Cs钟 | 光频计量新纪元
2005 | 诺贝尔物理学奖 | Hall & Hänsch | 光频梳 + 精密光谱 | 最高科学荣誉

## Slide 6
光频梳技术分类
五种主要技术路线 — 各自适用于不同场景
5
路线 | 增益介质 | f_rep | 优势 | 局限
Ti:Sapphire | Ti:Al₂O₃ | 100MHz-10GHz | 谱宽最宽,脉宽最短 CEP控制最佳 | 体积大,需水冷
Er:fiber | 掺铒光纤 | 100-250MHz | 1.55μm电信波段 全光纤,商用化 | 脉宽较长,需展宽
Yb:fiber | 掺镱光纤 | 100MHz-1GHz | 高功率>100W 1μm波段 | 光谱不如Ti:Sa宽
EO调制梳 | 电光调制器 | 10-30GHz | 齿距大,功率均 结构简单 | 谱窄,需辅助展宽
微谐振腔梳 | Si₃N₄,SiO₂,AlN | 10GHz-1THz | 片上集成,低功耗 CMOS兼容 | 相噪高,孤子难控

## Slide 7
光频梳应用全景
从基础物理到产业应用 — OFC 渗透各前沿领域
6
光钟计量
光频↔微波桥 SI秒重定义
双梳光谱
宽带分子指纹 快速实时检测
天文光梳
系外行星搜索 视向速度校准
阿秒科学
CEP控制 孤立阿秒脉冲
测距雷达
nm精度 km级量程
微波光子
超低噪声微波 优于任何电子源
量子信息
频率纠缠 频域量子门
基础物理
常数变化 暗物质搜索

## Slide 8
第二部分
飞秒激光技术发展
7
锁模原理 · Ti:Sapphire · Er/Yb光纤 · NPE/NALM · 紧凑化

## Slide 9
锁模: 从连续光到超短脉冲
激光腔纵模相位锁定 → 时域fs脉冲 = 频域频率梳
8
锁模原理
多纵模激光器各模相位随机→CW输出
锁模: 各纵模以固定相位关系振荡
→ 时域形成周期性超短脉冲
脉宽 Δτ ∝ 1/Δν_gain
脉冲演化机制
孤子 (Soliton): 反常GVD+SPM平衡
展宽脉冲: 正负色散交替分布
自相似 (Similariton): 正常GVD+SPM
ANDi: 全正常色散,滤波驱动
被动锁模方式
NPE(非线性偏振演化) / NALM(非线性环镜) / SESAM(半导体可饱和吸收镜)

## Slide 10
Ti:Sapphire 飞秒频率梳
最宽带宽、最短脉宽 — 高精度OFC的黄金标准
9
Ti:Sapphire 激光器
增益介质: Ti³⁺:Al₂O₃ (650-1100nm,>130THz!)
锁模: 克尔透镜锁模 (KLM) — 最快被动机制
脉宽: 5-100fs, f_rep: 80MHz-10GHz
泵浦: 532nm DPSS 激光器
里程碑:
1999: Ranka (Bell Labs) PCF展宽→首台自参考
2000: Diddams (NIST) 首台锁相至Cs钟的OFC
2009: Bartels 10GHz梳→天文光梳先驱
局限与替代
体积大,需水冷
泵浦成本高(需绿光DPSS)
不适合现场/空间应用
→ 推动了光纤OFC的发展:
Er:fiber (1.55μm电信波段)
Yb:fiber (1.0μm高功率)
全光纤,紧凑,抗环境干扰

## Slide 11
Er:fiber 光纤频率梳
1.55 μm 电信波段 — 最成熟、最广泛部署的平台
10
Er:fiber 核心优势
1.55μm → 成熟光纤器件生态
EDFA直接放大,无需固态放大器
全光纤保偏 → 免自由空间对准
已商业化 (Menlo Systems)
空间验证 (TEXUS-51火箭)
关键发展节点
2004: Washburn (NIST) 首个全锁Er梳
2010: Le Coq (SYRTE) 光频除法器
2015: Kuse (NIST) 全PM超低相噪梳
2017: Leopardi (NIST) 3×10⁻¹⁸@1s
2020: Lesko 1GHz交钥匙系统
系统 | f_rep | 锁模 | f_CEO SNR | f_beat ADEV@1s
Washburn 2004 | ~100MHz | NPE | — | —
Kuse 2016 | ~100MHz | NALM figure-9 | <0.2rad积分 | 40as抖动
Leopardi 2017 | ~100MHz | NPE | — | 3×10⁻¹⁸
Zhang 2022b NTSC | ~100MHz | NALM figure-9 | <1rad | 5.5×10⁻¹⁹@4000s

## Slide 12
三种主流被动锁模机制
NPE · NALM · SESAM
11
非线性偏振演化 NPE
等效可饱和吸收体 偏振控制器+隔离器
结构简单,自启动易
偏振敏感,环境不稳
非线性放大环镜 NALM
Sagnac环非对称耦合 全光纤等效可饱和吸收
全PM,免自由空间 极高环境稳定
需长光纤,参数敏感
半导体可饱和吸收镜 SESAM
III-V量子阱 带间吸收饱和
最可靠自启动 商业成熟
损伤阈值低 长期退化

## Slide 13
NALM (Figure-9) 锁模光纤梳
全保偏 · 全光纤 · 最稳定可靠的光纤OFC架构
12
NALM 工作原理
非对称耦合器→CW/CCW两路
Sagnac环内不同非线性相移
相位差=π:干涉相长→脉冲通过
→ 等效可饱和吸收,无需"真正"SA!
全保偏光纤→偏振稳定
代表性NALM梳系统
Kuse 2016 (NIST): 40as 定时抖动
Ning 2020 (NTSC): 5分支全PM
Zhang 2022b (NTSC): 5.5×10⁻¹⁹@4000s
f_CEO SNR: 35dB, 线宽≤200kHz
f_beat积分相噪: 0.14rad (1Hz-1MHz)

## Slide 14
紧凑化与交钥匙光频梳
从实验室专属 → 商业化产品 → 野外/空间部署
13
系统 | 机构 | 年份 | 关键特性 | 场景
便携式野外梳 | NIST | 2014 | 全PM SESAM自锁 ~140THz相干输出 | 野外光谱
电池供电微梳 | Stern et al. | 2018 | AAA电池 98mW III-V/Si₃N₄ | 芯片OFC
FPGA数字伺服梳 | NIST Shaw | 2019 | 全数字锁定 自诊断自恢复 | 无人值守
GHz交钥匙Er梳 | NIST Lesko | 2020 | 1GHz,内联PPLN f-2f,全PM | 光钟标配
空间级OFC | DLR/Menlo | 2016 | TEXUS-51火箭 Er:fiber自参考 | 空间计量
舰载光钟梳 | NIST Roslund | 2024 | 舰载振动环境 维持锁定 | 移动平台

## Slide 15
第三部分
频率控制技术发展
14
f_CEO检测 · f_rep控制 · 光学锁定 · 全稳定架构 · 噪声特性

## Slide 16
频率控制: 两个自由度
必须同时控制 f_rep 和 f_CEO — 两个输入,两个输出
15
f_rep 控制
物理: v_g/L_cav (群速度/腔长)
EOM: 高频(~MHz),小行程
PZT: 低频(<kHz),大行程
锁定至: RF参考/GPS/H-maser
f_CEO 控制
物理: Δφ_CEO/2π × f_rep
泵浦电流: 改变脉冲能量→相移
腔内EOM/loss: 辅助调节
检测: f-2f 自参考干涉法
交叉耦合问题: 改变泵浦同时影响f_rep和f_CEO → 需解耦控制或光学锁定消除对f_CEO精确锁定的依赖

## Slide 17
光学锁定: f_beat → 超稳 CW 激光
梳齿相位锁定至窄线宽参考 — 最精确的锁定方式
16
光学锁定原理
梳齿与CW参考激光拍频→f_beat
f_beat锁相至RF参考→该齿=f_CW±f_beat
直接溯源到超稳参考(如ULE腔)
10⁻¹⁵~10⁻¹⁶稳定度直接传递到梳齿
锁定性能 (NTSC NALM梳)
in-loop: 8.5×10⁻¹⁸/√τ @1s
out-of-loop(多分支互比):
9×10⁻¹⁷@1s → 5.5×10⁻¹⁹@4000s
f_beat积分相噪: 0.14rad
纯度传递(Giunta 2020): 5.4×10⁻²¹!
方案 | f_rep锁定 | f_CEO锁定 | 稳定性来源 | 场景
全自参考 | RF参考 | 泵浦电流 | RF参考长期稳定度 | 独立运行
光学+自参考 | f_beat→EOM/PZT | 泵浦电流 | CW激光+RF参考 | 光钟比对
双梳互锁 | 共同RF | 差分f_CEO | 共模抵消 | 双梳光谱
全光学 | f_beat→EOM/PZT | 不必锁f_CEO | CW激光绝对稳定度 | 最高精度

## Slide 18
FPGA 数字伺服控制
超低延迟 · 高带宽 · 自诊断 · 自恢复
17
数字伺服的革命性优势
可编程: 代码切换控制策略
多环路并行: 单FPGA处理f_rep+f_CEO
自诊断: 实时监测,失锁自动恢复
Wang 2025 (NTSC) 最新成果
Xilinx 7k325t @400MHz
板级延迟: <250ns (IQ解调~50ns)
控制带宽: 1.1 MHz
mod σ_y: 7.3×10⁻¹⁸@1s → 1.3×10⁻²²@10000s!
NOISE 噪音基础
AM-PM转换: RIN→相噪耦合
MUTC PD: α<0.1rad → RIN贡献压23dB
梳齿等间距: <3×10⁻¹⁷ (Udem 2002)
OFC定时抖动: 已进入仄秒(10⁻²¹s)时代

## Slide 19
频率控制技术进化
20年, 从10⁻¹⁵到10⁻²² — 7个数量级的稳定度提升
18
年代 | 锁定方式 | f_CEO检测 | f_rep控制 | 稳定度
2000-05 | 手动+模拟伺服 | PCF+f-2f自由空间 | PZT单执行器 | 10⁻¹⁵~10⁻¹⁶
2005-10 | 模拟+部分数字 | PCF/HNLF+f-2f | PZT+温度 | 10⁻¹⁶~10⁻¹⁷
2010-15 | FPGA数字伺服 | 内联PM f-2f | EOM+PZT双执行器 | 10⁻¹⁷~10⁻¹⁸
2015-20 | FPGA全数字 | 片上f-2f(SiN/AlN) | EOM+PZT+泵浦前馈 | 10⁻¹⁸~10⁻¹⁹
2020-25 | 超低延迟AI辅助 | 片上集成χ²+χ³ | 多参数解耦矩阵 | 10⁻¹⁹~10⁻²²

## Slide 20
第四部分
光谱展宽技术发展
19
PCF展宽 · HNLF · 片上超连续 · 多分支 · 频率扩展 · 光谱纯度

## Slide 21
超连续谱产生 (Supercontinuum)
飞秒脉冲 + 非线性介质 → 极端光谱展宽 — f-2f自参考的物理基础
20
物理机制
自相位调制(SPM): 时变强度→时变相位
孤子效应: 反常色散区高阶孤子分裂
四波混频(FWM): ω_p1+ω_p2→ω_s+ω_i
受激拉曼(SRS): 向长波长斯托克斯频移
色散波(Cherenkov辐射): 短波扩展
展宽介质进化
PCF (1999): 空气孔微结构→可设计色散
HNLF (2004): 全光纤,低损耗,保偏可选
Si₃N₄波导 (2017+): 片上>495THz展宽
AlN波导: χ²+χ³,500-4000nm!
LiNbO₃/LN (2024): UV-VIS连续覆盖

## Slide 22
多分支频率梳架构
一台梳源 → 多路独立输出 → 同时服务多个光钟
21
为什么需要多分支?
多光钟同时比对 → 需要多波长梳齿
各分支独立优化:放大+展宽至目标λ
共模噪声抵消: 共享同一振荡器
分支间可达10⁻¹⁹级相对稳定度
代表系统
NMIJ 8分支Er梳 (Hisai 2021)
NTSC 5分支全PM NALM梳 (Ning 2020)
NTSC 4分支钟激光拍频 (Zhang 2022b)
Sr/Yb/Al⁺/Yb⁺ 波长全覆盖
分支间: 5.5×10⁻¹⁹@4000s