## Slide 1
SI秒的重新定义
意义 · 进程 · 条件 · 现状
聚焦光钟与比对实验
基于 sci-logic-kb 知识库及 2024-2026 最新进展 | 2026年5月

## Slide 2
报告主线
一条逻辑线贯穿始终
1
秒为什么重要？
SI基石单位
为什么要重定义？
Cs已达极限
路线图与判据？
CCTF 10条
现在到哪了？
判据满足状态
挑战与展望
核光钟未来

## Slide 3
秒：SI体系的基石
7个基本单位中，6个溯源至秒 | 2018年量子计量革命
2
米 (m)
c·ΔνCs⁻¹
时间 + 光速
千克 (kg)
h·ΔνCs·c⁻²
基布尔秤
安培 (A)
e·ΔνCs
单电子泵
开尔文 (K)
ΔνCs·h/k
E=hν=kT
坎德拉 (cd)
Kcd·h·ΔνCs²
频率→辐射功率
摩尔 (mol)
Nₐ (独立)
唯一不溯源秒
2018 SI重新定义: 实物基准 → 基本物理常数 → 量子技术主导计量学

## Slide 4
为什么需要重新定义秒？
Cs微波秒已达量子极限 — 光钟已精确200-500倍
3
当前 Cs 微波秒 (1967–)
ΔνCs = 9,192,631,770 Hz (9.2 GHz)
最佳Cs喷泉钟: ~2×10⁻¹⁶ (FO2-Cs)
已触及量子投影噪声极限
→ 无法再有数量级提升
光学频率标准 (未来)
Al⁺ 量子逻辑钟: 5.5×10⁻¹⁹
Sr 光晶格钟: 8×10⁻¹⁹ (JILA 2024)
频率比测量: ≤3.2×10⁻¹⁸ (BACON 2025)
→ 比Cs钟精确 200-500倍
不确定度提升: 2×10⁻¹⁶ → 8×10⁻¹⁹ → 10⁻²⁰(目标)

## Slide 5
重定义路线图
CCTF / CGPM — 从2016到2030
4
2016
第1版 路线图
2020
工作组 更新
2022
发布 强制判据
2024
Dimarcq 路线图论文
2025
CCTF评估 确认2030
2026
CGPM #28 提交草案
2030
CGPM #29 批准新定义
三个候选方案
方案1（最受关注）: 选单一光学跃迁替代 ΔνCs
方案2: 多跃迁频率的加权几何平均
方案3: 固定另一基本常数 (目前不现实)

## Slide 6
强制性判据 (CCTF 2022/2024)
5条频率标准 + 5条时频传递 — 全部必须满足
5
# | 频率标准条件 I.1–I.5 | 时频传递条件 II.1–II.5
1 | ≥3种光钟, 不确定度 <2×10⁻¹⁸ | 国家/大陆尺度可互比, <5×10⁻¹⁸
2 | ≥5个频率比, 每≥2次验证, <5×10⁻¹⁸ | 至少部分钟跨机构已验证
3 | ≥3次OFS与TAI/Cs比对 | 大地水准面差已知到<5×10⁻¹⁸
4 | ≥5台OFS对TAI常态贡献 ≥1年 | T/F链路支持5×10⁻¹⁸
5 | 光钟TRL>4, 连续运行>10天 | T/F链路TRL>6, 连续>30天

## Slide 7
判据满足状态 — CCTF 2025 评估
🟢 已满足 🟡 接近 🔴 未满足
6
判据 | 要求 | 状态 | 当前进展 | 主要瓶颈
I.1 | ≥3种钟<2×10⁻¹⁸ | ✅ | Sr 8×10⁻¹⁹,Al⁺ 5.5×10⁻¹⁹ | 系统不一致性
I.2 | ≥5频率比<5×10⁻¹⁸ | ⚠️ | BACON 3比≤3.2×10⁻¹⁸ | Sr偏差~10⁻¹⁶
I.3 | OFS vs TAI比对 | ⚠️ | 多NMI已启动 | TAI噪声限制
I.4 | OFS贡献TAI | ❌ | OFS未常态化 | 可靠性不足
I.5 | TRL>4,>10天 | ⚠️ | 可搬运钟已演示 | 工程化待提升
II | 时频传递条件 | ⚠️ | 光纤达10⁻¹⁹级 | 大地水准面精度

## Slide 8
主要光钟类型与最佳性能
光晶格钟 / 单离子钟 / 核光钟
7
⁸⁷Sr 光晶格钟
JILA: 8×10⁻¹⁹ NTSC: 4.8×10⁻¹⁸
¹⁷¹Yb 光晶格钟
NIST: ~1×10⁻¹⁸
²⁷Al⁺ 量子逻辑钟
NIST: 5.5×10⁻¹⁹ (当前最佳!)
¹⁷¹Yb⁺ E3 单离子钟
PTB: ~3×10⁻¹⁸
²²⁹Th 核光钟
JILA 2024: 概念验证

## Slide 9
光钟不确定度进化史
2008 → 2025: 从 10⁻¹⁸ 到 10⁻¹⁹
8
年份 | 钟型 | 实验室 | 系统不确定度 | 里程碑意义
2008 | Al⁺量子逻辑 | NIST | 8.6×10⁻¹⁸ | 离子光钟首达10⁻¹⁸
2014 | Sr光晶格 | JILA | 6.4×10⁻¹⁸ | Sr钟进入10⁻¹⁸
2015 | Sr光晶格 | JILA | 2.1×10⁻¹⁸ | 首次突破2×10⁻¹⁸
2019 | Sr光晶格 | JILA | 2.0×10⁻¹⁸ | BBR建模改进
2021 | Al⁺/Yb/Sr BACON | NIST+JILA | 6-8×10⁻¹⁸(比) | 首次三钟网络比对
2024 | Sr光晶格 | JILA | 8×10⁻¹⁹ | 三维晶格+低温
2025 | Al⁺/Yb/Sr BACON | NIST+JILA | ≤3.2×10⁻¹⁸(比) | 低温Si腔参考

## Slide 10
BACON: Boulder光钟网络
三种原子 · 光纤+自由空间 · 世界最精确频率比
9
三台光钟: Al⁺ (NIST) · Yb (NIST) · Sr (JILA, 1.5km外)
比对链路: 3.6 km 光纤 + 1.5 km 自由空间双向飞秒激光
2025升级: 低温单晶Si腔 → 共同超稳参考 → 比对速度提升 2-3倍
2025 频率比测量结果 (arXiv:2512.21428)
Al⁺ / Yb : ≤ 3.2 × 10⁻¹⁸
Al⁺ / Sr : ≤ 3.2 × 10⁻¹⁸
Yb / Sr : ≤ 3.2 × 10⁻¹⁸
⚠️ Sr频率比存在 ~1×10⁻¹⁶ 偏差 — 必须在重定义前解决

## Slide 11
国际光钟比对活动
全球协调 — 满足判据 I.2 和 II.1 的必由之路
10
网络 | 参与方 | 钟类型 | 比对方式 | 成果/精度
BACON (美) | NIST+JILA | Al⁺,Yb,Sr | 光纤+自由空间 | ≤3.2×10⁻¹⁸
欧洲光纤网 | PTB,SYRTE,... | Sr,Yb⁺,Cs | 光纤2220km | ~10⁻¹⁷级
PTB Yb⁺/Sr | PTB (德) | Yb⁺E3,Sr | 本地直比 | 2.5×10⁻¹⁷
RIKEN (日) | RIKEN | Sr(可搬运) | 晴空塔450m | ~5×10⁻¹⁸
NTSC (中) | 授时中心 | Sr(NimSrI) | 本地双钟 | 4.8×10⁻¹⁸
VLBI 洲际 | INAF+NICT | Sr | VLBI 9000km | 2-4×10⁻¹⁶

## Slide 12
时频传递 — 比对的物理桥梁
光纤 vs 自由空间 — 两条互补的技术路线
11
光纤相干传递
PTB↔MPQ: 920km
MDEV 5×10⁻¹⁵@1s → 1×10⁻¹⁸@<1000s
SYRTE↔PTB: 1415km 国际链路
1400km Brillouin放大: 残余10⁻²⁰
NTSC: 112-490km 城市/噪声链路
已成熟 — 大陆尺度无问题
自由空间 O-TWTFT
BACON: 1.5km, <1×10⁻¹⁸@1000s
强湍流12km: TDEV ~165as
UWA 2.4km: 6.1×10⁻²¹@300s
中国113km: CLS增强探测
运动平台: 四旋翼<1fs
发展中 — 远程跨海方案
最大瓶颈: 大地水准面 (30-50cm → 3-5×10⁻¹⁷) — 需cm级全球模型才能实现10⁻¹⁸比对

## Slide 13
核心挑战: 系统不一致性
CCTF 2025 — 必须在2030年前解决
12
Sr光钟频率比偏差
~1×10⁻¹⁶
BACON 2021 vs 2025 BBR/晶格/碰撞效应?
Al⁺/Yb频率比偏差
~1.5×10⁻¹⁷
BACON 2025 vs 2021 不明系统效应
Yb⁺/Sr长期波动
>10⁻¹⁷
PTB 2012-2019 107次,原因不明
CCTF 应对: 扩大国际比对 · 公开不确定度预算 · BBR/碰撞重点排查 · 晶格模式优化
时间表: 2030年 CGPM 投票前必须解决 — 否则无法满足 I.2 一致性判据

## Slide 14
核光钟 — 下一代频率标准
²²⁹Th: 唯一激光可及核跃迁, Q~2×10¹⁹, 理论不确定度 10⁻²⁰
13
为什么是核跃迁?
核比原子小10⁵倍 → 环境敏感度极低
电子壳层天然屏蔽外部电磁场
核电磁矩极小于原子 → 频移极小
²²⁹Th 关键参数
激发能 8.36 eV ≈ 148.38 nm (VUV)
寿命641s,线宽~100μHz,Q~2×10¹⁹
α敏感度 K=5900 (远超原子钟!)
离子阱方案 (Th³⁺)
最纯净,自然线宽~100μHz
预计不确定度10⁻¹⁹或更好
固态方案 (Th⁴⁺:CaF₂)
10¹⁵个核量子发射体
紧凑/可搬运,Lamb-Dicke囚禁

## Slide 15
核光钟 2024-2026 突破性进展
从概念验证到核心技术突破 — 中国在光源领域的世界级贡献
14
时间 | 期刊 | 团队 | 方法 | 意义
2024.04 | PRL | PTB/TU Wien | 脉冲FWM+荧光 | 首次激光激发核跃迁
2024.09 | Nature | JILA (Ye) Zhang et al. | VUV频率梳 第7次谐波 | 首次核-原子钟频率比
2025.07 | arXiv | 清华 丁世谦 莫宇翔等 | Cd蒸气FWM CW 148nm | 首个窄线宽CW VUV 线宽提升5个量级
2026.02 | Nature | 清华 Tian/Ding/Mo | 空间分辨零差 >100nW <100Hz | NSFC: "攻破最后 核心瓶颈"
2026.02 | Nature | JILA (Ye) Ooi et al. | VUV梳+温控 196K最优温度 | 固态复现性1.1×10⁻¹³ 系统化表征

## Slide 16
中国的光钟与比对能力
国家授时中心 (NTSC) — 国际第二梯队前列
15
成果 | 机构 | 年份 | 关键指标 | 地位
NimSrI Sr光晶格钟 | NTSC | 2024 | 4.8×10⁻¹⁸ | 亚洲领先
⁴⁰Ca⁺双离子钟比对 | WIPM | 2016 | 10⁻¹⁷级 | 亚洲首个
490km光纤传递 | NTSC | 2022 | 496km噪声链路 | 国际先进
113km自由空间DCS | NTSC/USTC | 2024 | CLS增强0.1nW | 全球最远
5分支全PM NALM梳 | NTSC | 2022 | 5.5×10⁻¹⁹@4000s | 接近国际先进
优势: 光纤梳+光纤传递+自由空间DCS自主可控 | 差距: 尚未参与国际比对网络,多类型光钟积累薄弱

## Slide 17
总结: 通向2030的路线
光钟技术已足够精确 — 系统可靠性、比对一致性和TAI集成仍需努力
16
已达成 ✅
• 光钟 8×10⁻¹⁹
• BACON频率比 ≤3.2×10⁻¹⁸
• 光纤链路达10⁻¹⁹级
• 可搬运钟已演示
• 核光钟概念验证
进行中 ⚠️
• 系统不一致性排查
• 频率比独立验证
• OFS对TAI贡献
• 大地水准面精度
• 光钟工程化TRL
2030前要做 🎯
• 扩大国际比对
• 解决系统偏差
• 选择重定义方案
• 确定候选跃迁
• CGPM投票批准
2026 CGPM 提交草案 → 2030 CGPM 正式批准 → 过渡期(数年) → 光秒时代

## Slide 18
谢谢
数据来源: sci-logic-kb | BIPM/CCTF | BACON | arXiv | Nature/PRL
https://github.com/hjiang555-a11y/presentation